## Slide 1: PID控制实验
金镇雄

## Slide 3: 原系统已含P调节器

## Slide 4: 引入PID调节器

## Slide 5: Z-N方法：求临界增益Ku

## Slide 6: Matlab：rlocus函数
Ku=26399.796

## Slide 7: Z-N方法：求临界振荡周期Tu
Tu=0.3204

## Slide 8: 计算Kp, Ki, Kd

## Slide 9: 实验结果：Kp=1
Kp | 1
Ki | 0
Kd | 0
超调量 | 0
上升时间 | 217.5612
调节时间 | 388.3686
峰值时间 | 1044.3

## Slide 10: 实验结果：P控制器
Kp | 1319.9898
Ki | 0
Kd | 0
超调量 | 88.2427
上升时间 | 0.0766
调节时间 | 3.3251
峰值时间 | 0.2398

## Slide 11: 实验结果：PI控制器
Kp | 11879.9082
Ki | 46347.9564
Kd | 0
超调量 | Nan
上升时间 | Nan
调节时间 | Nan
峰值时间 | Inf
由于系统得阶次提高，
系统的稳定性下降了

## Slide 12: 实验结果：PD控制器
Kp | 21119.8368
Ki | 0
Kd | 845.8495
超调量 | 39.7020
上升时间 | 0.0543
调节时间 | 0.4119
峰值时间 | 0.1461

## Slide 13: 实验结果：PID控制器
Kp | 15839.8776
Ki | 98875.6404
Kd | 634.3870978
超调量 | 71.2028
上升时间 | 0.0607
调节时间 | 1.8386
峰值时间 | 0.1844

## Slide 14: 实验结果：调节参数Kp
Kp | 15839.8776 | 25839.8776 | 35839.8776
Ki | 98875.6404 | 98875.6404 | 98875.6404
Kd | 634.3870 | 634.3870 | 634.3870
超调量 | 71.2028 | 75.3802 | 83.1437
上升时间 | 0.0607 | 0.0500 | 0.0437
调节时间 | 1.8386 | 1.1666 | 1.4827
峰值时间 | 0.1844 | 0.1450 | 0.1304
⽐例增益Kp增加，误差减少，振荡性更强。

## Slide 15: 实验结果：调节参数Kd
Kp | 15839.8776 | 15839.8776 | 15839.8776
Ki | 98875.6404 | 98875.6404 | 98875.6404
Kd | 634.3870 | 1634.3870 | 2634.3870
超调量 | 71.2028 | 24.7089 | 14.8682
上升时间 | 0.0607 | 0.0451 | 0.0336
调节时间 | 1.8386 | 0.1400 | 0.8937
峰值时间 | 0.1844 | 0.1400 | 0.0767
微分增益Kd增加，振荡减⼩（阻尼增⼤）

## Slide 16: 实验结果：调节参数Ki
Kp | 15839.8776 | 15839.8776 | 15839.8776
Ki | 98875.6404 | 78875.6404 | 58875.6404
Kd | 634.3870 | 634.3870 | 634.3870
超调量 | 71.2028 | 65.2215 | 59.0331
上升时间 | 0.0607 | 0.0616 | 0.0625
调节时间 | 1.8386 | 1.3810 | 0.9813
峰值时间 | 0.1844 | 0.1857 | 0.1850
ki增加时，响应速度加快，振荡变得厉害